## Slide 1
Optidens : Vers des villes lentes mais accessibles
Urbanor : une amélioration d’Optidens
Cyrille Genre-Grandpierre - UMR ESPACE - Avignon Université
Serigne Gueye - LIA - Avignon Université
Jean-Christophe Mounier - LIA – Avignon Université
Symposium FR Agorantic – 2024

## Slide 2
Une constance : les budgets temps de déplacement au quotidien (Zahavy= 1h30)
Une hausse des vitesses de déplacement avec la motorisation
→ La ville du choix = spécialisation fonctionnelle avec
plus de distanciation physique des lieux de vie (étalement urbain)

## Slide 3
Illustration de la distanciation des lieux de vie : domicile travail 17 km/J en PACA ; 36 (HCR)
→ La dépendance automobile et ses problèmes environnementaux, économiques, sociaux

## Slide 4
Solutions ?
Agir sur l’offre de transport : mais coûteux et pas compétitif partout
Densifier = revenir à la ville « ville dense et compacte » (ZAN) mais:
- refus de la densité
- la ville dense pose elle-même des problèmes: îlot de chaleur, biodiversité etc.
- problème d’offre de logements si refus de la hauteur
- Un concept ancien mais revisité récemment : la ville du quart d’heure (Carlos Moreno )
Principe de base : tout avoir (emplois, commerces, santé etc.) à 15 minutes à pied, pour réduire la dépendance automobile et ses effets induits
La ville du quart d’heure =une collection de petits villages les plus autonomes possibles
La ville du quart d’heure : succès médiatique et politique mais quelle faisabilité ?

## Slide 5
L’Accessibilité est au Coeur du développement urbain (Batty, 2013).
Accessibilité = f (densité ; vitesse des déplacements)
Est ce possible de garantir un bon niveau d’accessibilité :
  sans la vitesse automobile ?
  sans renoncer à l’essence même de la ville = un haut niveau de PIS (±ville du ¼ d’heure) ?
  sans de trop densité (mal acceptée + problèmes environnementaux) ?
= avoir une ville lente mais accessible

## Slide 6
OPTIDENS : un modèle pour tester la possibilité de villes lentes mais accessibles
(collaboration LIA – UMR ESPACE depuis 10 ans)
Dis moi quelle ville tu veux (quels niveaux d’accessibilité)
et Optidens te diras si elle est possible, avec quelle vitesse de déplacement minimum requise et le cas échéant avec quelles relocalisations des aménités à envisager
Optidens = un modèle pour considérer simultanément la localisation des aménités (population, emplois, commerces etc.) et le système de transport pour explorer
le triptyque densité (localisations), vitesse, accessibilité
≠ effets du transport sur les localisations

## Slide 7
Le modèle OPTIDENS
Données :
- grille avec les localisations actuelles de la population, emplois, magasins etc.
- la matrice des distances (m, minutes) entre les cellules de la grille (nb : différents modes ou le plus rapide)
Origin | Destination | D-Meters | D-second
1 | 2 | 11323,3 | 1105
1 | 3 | 1646,8 | 263,5
1 | 4 | 2274,2 | 330,9
1 | 5 | 11488,4 | 1138,3
1 | 6 | 3288 | 488,9
1 | 7 | 8313,2 | 1090,1
1 | 8 | 8093,3 | 1064,4
1 | 9 | 12243,2 | 1254,8
1 | 10 | 3236,2 | 489,1
1 | 11 | 5831,4 | 796,2
1 | 12 | 3820,3 | 542
1 | 13 | 3507,2 | 565,7
1 | 14 | 2785,1 | 440,1

## Slide 8
Obligatoire
  PIS = population accessible en un temps donné en tout lieu ou au depart de points particuliers ( = points de mesure)
Les spécifications de l’utilisateur
Paramètres de la simulation
Surface requise par unité (par habitant, emploi, etc.)
Ratio de mutation (% de ce qui est relocalisable)
  - facultatives :
    niveau d’accès à l’emploi (x emplois à y minutes)
    niveau de densité maximale autour des points de mesure)
    niveau de compacité (% de surface bâtie par cellule)
    max – min de polulation par cellule après relocalisation
    intégration des plans d’aménagement (constructibilité)

## Slide 9
Optidens cherche les configurations spatiales qui répondent aux contraintes :
- en relocalisant (si necessaire) les ressources (population, emplois, etc.)
- en trouvant la vitesse minimum de déplacement nécessaire
Un “mixed-integer” problème d’optimisation avec des variables binaires et continues
Solution codée en Julia (Utilisation Cplex)
Optidens permet d’explorer les conditions de possibilité de territoires urbains lents mais accessibles

## Slide 10
Population de l’aire d’étude 448675 habitants
(grid 200 m * 200 m, Filosofi 2015)
Points de mesure (tirage aléatoire)
0
2 km
Road network OSM :
Vitesse moyenne actuelle de déplacement : 29 km/h
Lyon
Exemple de résultats : Lyon - Nice (France)

## Slide 11
Nice
Population de l’aire d’étude 360727 habitants
(grid 200 m * 200 m)
Points de mesure (tirage aléatoire)
0
2 km

## Slide 12
PIS moyen à 15 minutes 345513 (74182 à 447296) – vitesse moyenne 29 km/h
PIS Lyon > PIS Nice : plus de population et moins de contraintes géographiques :
15’ City plus simple à Lyon
Lyon
Impossible sans les modes motorisés → diminuer le niveau de PIS ?
PIS moyen à 5 minutes 38859
Pour que tous les points de mesure atteignent le PIS moyen actuel à 15 minutes :
v = 47 km/h + relocations
à 10 minutes : v = 67 km/h + relocations

## Slide 13
Carpentras
327000 habitants and 107000 emplois.
Aire de réaffactation (éviter les effets de bord) : 83000 habitants et 21000 emplois)
Augmentation de la vitesse requise quand le mutation ratio diminue (moins de liberté pour le modèle)
Impact of the mutation ratio

## Slide 14
Cartographie de la vitesse requise localement

## Slide 15
Augmentation de la vitesse requise quand le niveau maximum de densité diminue
Impact de la densité locale
No solution
Impossible de tout avoir : faible densité, fort PIS, faible mutatio ratio …

## Slide 16
Projet Agorantic URBANOR (2024) :
- intégrer dans le modèle des contraintes de contiguité pour éviter les formes urbaines trop dispersées et limiter l’extension des réseaux
- pouvoir traiter de cas d’étude plus grands (multidens)
Valorisation :
Gueye, S, Genre-Grandpierre C., Mounier, J-C. OPTIDENS : A Mathematical Programming Approach for the 15-minute city model p.171, EURO’2024, Copenhague, 2024.
OPTIDENS pour explorer les conditions de possibilités de villes lentes mais accessibles
Suite :
Projet européen EMC²
Thèse Rim Mehdaoui, Labcom CNRS Territoires habitables Aix-Marseille
Dépôt en 2024 projet ANR PRME Optimisation et Aménagement

## Slide 17
Vers des villes lentes mais accessibles
Urbanor : Optidens en mieux
Cyrille Genre-Grandpierre - UMR ESPACE - Avignon University
Serigne Gueye - LIA - Avignon University
Jean-Christophe Mounier – LIA

## Slide 18
Vers des villes lentes mais accessibles
Urbanor : Optidens en mieux
Cyrille Genre-Grandpierre - UMR ESPACE - Avignon University
Serigne Gueye - LIA - Avignon University
Jean-Christophe Mounier – LIA

## Slide 19
Vers des villes lentes mais accessibles
Urbanor : Optidens en mieux
Cyrille Genre-Grandpierre - UMR ESPACE - Avignon University
Serigne Gueye - LIA - Avignon University
Jean-Christophe Mounier – LIA

## Slide 20: Une métrique des réseaux routiers problématique : plus on va loin plus les déplacements automobiles sont efficaces
Carrefour à mi-parcours – Predit 4 – Mai 2011
1
Portée du trajet (km)
Efficacité automobile (km/h) =
Portée du trajet / durée du trajet
Explication : la hiérarchisation des réseaux par la vitesse
Notes: Séminaire de valorisation GO 2 et 3
20

## Slide 21
Augmentation du trafic sur
les tronçons rapides par :
hausse des distances parcourues
détournement d’itinéraires, transfert modal,
Investissements sur les tronçons à fort trafic (efficacité)
Augmentation l’accessibilité automobile
Le cercle
de la dépendance automobile
Effet de coupure
pb modes doux
Déterritorialisation
infrastructures rapides
Hiérarchisation fonctionnelle du réseau :
- augmentation des vitesses
- spécialisation modale des tronçons
Hausse des nuisances en ville
Délocalisation
« Habiter au vert polluer les citadins »
Urbanisme
Pro-automobile
Disqualification des modes non automobiles
Pb financement des TC
Hausse motorisation
Baisse du coût marginal
des déplacements
Effets
de club

## Slide 22
Baisse du service automobile :
Baisse et homogénéisation des vitesses,Stationnement restrictif, tarification
Hausse des BTT (amorcée)
Hausse attractivité
des « centres »
(cf.interactions spatiales)
Meilleur
appariement
lieux de vie
(adéquation marchés
urbains à 20 ‘)
Emergence de
polarités périphériques
à relier en TC
Baisse
de l’automobilité
SI
Logement adéquat
50% périurbains
Contraints
Aides, fiscalité
Qualité urbaine
sécurité, espaces publics
Rénovation urbaine
Commerce CV
Par
Densification
Construire autrement
Friches, logement vacant,
densification première couronne
Cos minimum ?
Compétitivité
offre alternative
TC ; mode doux
+ dvt offre (TAD)
image